## Slide 1
l DVR QHD EX-SDI 4CH
※ 제품 형태 및 색상은 제조사 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.
■ 제품개요 및 주요특징
• 4채널 EX-SDI Full HD / QHD DVR
• QHD(4Mega)카메라 지원
• 포트가 지정되어 있지 않은 전 채널 자동인식
• 헬스 체킹 지원 (FAN speed & failure checking, Recording integrity &
HDD S.M.A.R.T, etc..)
• Push 알람 지원 (iOS and Android)
• 파노라마 검색 지원
• 모바일/인터넷 설치가 간편한 P2P 기능 지원
구분 | IQ-EX04R
비디오 입력 | 4 BNC / EX-SDI, HD-SDI, 960H, IP
모니터 출력 | HDMI, VGA, SPOT
녹화 속도 (초당 이미지) | 1440p@60FPS 1080p@120FPS 720p@120FPS
클라이언트 | CMS /RMS / Web / MAC OSX / Android / iOS
백업 | USB Device, Remote via Network, AVI 지원
알람 입/출력 | 미지원
PTZ&키보드 연결 | RS-485 PORT
오디오 입출력 | 2 RCA 입력 / 1 RCA, HDMI 출력
네트워크 | DHCP, DDNS, P2P, uPNP, HTTP, NTP, SNMP, SMTP, Push Notification(iOS/Android)
저장 장치 | SATA 2.0 1EA
USB 포트 | 2 개 (후면)
외형 치수 | 254(가로) x 220(세로) x 43(높이)
본체 중량 | 1.2kg (하드 디스크 불포함)
동작 온도 | 5˚C ~ 40˚C
동작 습도 | 20 ~ 80% RH
전원 | 12V/2A