## Slide 1
l DVR QHD EX-SDI 8CH
※ 제품 형태 및 색상은 제조사 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.
■ 제품개요 및 주요특징
• 8채널 EX-SDI Full HD / QHD DVR
• QHD(4Mega)카메라 / 4K 모니터 지원
• 포트가 지정되어 있지 않은 전 채널 자동인식
• 헬스 체킹 지원 (FAN speed & failure checking, Recording integrity &
HDD S.M.A.R.T, etc..)
• Push 알람 지원 (iOS and Android)
• 파노라마 검색 지원
• 모바일/인터넷 설치가 간편한 P2P 기능 지원
구분 | IQ-8208SX
비디오 입력 | 8 BNC / EX-SDI, HD-SDI, 960H
모니터 출력 | HDMI, VGA, SPOT
녹화 속도 (초당 이미지) | 1440p@120FPS 1080p@240FPS 720p/960H/D1@240FPS
클라이언트 | CMS /RMS / Web / MAC OSX / Android / Ios
백업 | USB Device, Remote via Network, AVI 지원
알람 입/출력 | 미지원
PTZ&키보드 연결 | RS-485 PORT
오디오 입출력 | 2 RCA 입력 / 1 RCA, HDMI 출력
네트워크 | DHCP, DDNS, P2P, uPNP, HTTP, NTP, SNMP, SMTP, Push Notification(iOS/Android)
저장 장치 | SATA 2.0 2EA
USB 포트 | 2 개 (후면)
외형 치수 | 325(가로) x 247(세로) x 51(높이)
본체 중량 | 1.7kg (하드 디스크 불포함)
동작 온도 | 5˚C ~ 40˚C
동작 습도 | 20 ~ 80% RH
전원 | 12V/3A