## Slide 1
스마트폰 어플
스마트폰 Play 스토어 (구글스토어)에서
Mr.Patrol 을 검색 후 다운받아주세요.

## Slide 2
DHCP를 체크해주세요.
2. IP가 접속되어 있는지 확인해주세요.
(0.0.0.0 나올시 네트워크 렌선이 연결 안되어 있는 것이므로 렌선 확인해주세요)
3. 적용을 눌러주세요.
4. 포트를 눌러주세요.
1.
2.
4.
방법 1. DDNS 설정
(녹화기 설정편)
3.

## Slide 3
감시,검색,설정이 8000으로 되어있는지 확인해주세요.
uPNP를 체크해주세요
3. uPNP테스트를 클릭해주세요.
4. 상태에 성공이 나오는지 확인
해주세요.
(실패로 나올경우 매직IP 설정 부탁드립니다.)
5. 적용을 클릭해주세요.
1.
2.
3.
5.
4.

## Slide 4
DDNS 타입을 dvrinside.com으로 맞춰주세요.
DDNS 테스트를 클릭해주세요.
3. 상태에 성공이 나오는지 확인
해주세요.
(실패로 뜰경우 매직IP 설정 부탁드립니다.)
4. 도메인이름이 생성되었는지
확인해주세요.
5. 적용을 클릭해주세요.
1.
2.
3.
4.
5.

## Slide 5
DDNS 설정
(스마트폰 설정편)
1. Mr.Patrol 어플을 실행시켜주세요.
2. LIVE VIEW를 클릭해주세요.
2.

## Slide 6
1.
2.
우측 상단에 + 버튼을 눌러주세요.
장치 수동등록 버튼을 눌러주세요.

## Slide 7
1.
1. 이름에 앞으로 이용하실 이름을 적어주세요
(아무거나 상관없습니다.)
2. IP주소에 4번 페이지 2번에 있는 도메인주소를 동일하게
입력해주세요.
(ex : xxxxxx.dvrinside.com 까지)
3. 녹화기에 비밀번호가 있다면 녹화기 비밀번호를
입력해주세요.
(비밀번호가 없으시다면 공백으로 설정해주세요.)
4. 우측 상단에 저장버튼을 눌러주세요.
2.
3.
4.

## Slide 8
등록한 이름 확인 및 클릭해주세요.
영상이 정상적으로 출력되는지 확인해주세요.
1.
2.